ГОСТ 27729-88 Группа Е75 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПЕЧИ ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ Нормативы расхода энергии Steel melting arc furnaces. Norms of energy consumption МКС 25.180.10 ОКП 34 4271 Дата введения 1989-01-01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР 2. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.06.88 N 1598 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 2264-80 "Печи дуговые сталеплавильные. Нормативы расхода энергии" введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.89 3. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г. Настоящий стандарт распространяется на производимые дуговые сталеплавильные печи сверхвысокой мощности расплавления без водоохлаждаемых стен и свода емкостью ванны от 1 до 200 т и устанавливает удельные нормативы расхода электрической энергии на расплавление металлошихты в этих печах. 1. Нормативы расхода электрической энергии должны соответствовать значениям, приведенным в таблице. Номинальная емкость, т Норма расхода электрической энергии, кВт·ч/т 1,0 525 2,5 465 3,0 458 5,0 446 6,0 443 10,0 435 12,0 430 15,0 428 20,0 425 25,0 420 30,0 418 35,0 415 45,0 413 50,0 410 60,0 408 75,0 404 90,0 402 100,0 400 120,0 398 150,0 396 200,0 392 Примечание. Для печей емкостью, отличающейся от указанной в таблице, допустима линейная интерполяция. 2. При определении расхода энергии для проверки соблюдения нормативов должны быть выполнены требования: 2.1. Коэффициент использования энергии () должен быть не менее 0,7; его значение определяют по формуле , (1) где - электроэнергия, расходуемая в период расплавления, кВт·ч; - максимальная активная подводимая мощность, кВт; - время работы печи под током в период расплавления, ч. 2.2. Коэффициент использования времени расплавления () не менее 0,7; его значение определяют по формуле , (2) где - время всего процесса расплавления, ч; - период включенного состояния трансформатора на протяжении всего процесса расплавления, ч. 2.3. Плотность садки металла - не менее 1,4 т/м, предварительный подогрев не проводят; скрап должен быть чистым от песка и масла; количество скрапа - в соответствии с номинальной емкостью печи, скрап должен быть равномерно распределен в ванне. Состав скрапа: содержание углерода от 0,3% до 0,4%; гранулометрический состав: 50% - из кусков массой от 20 до 100 кг; 45% - из кусков массой от 5 до 20 кг; 5% - из кусков массой менее 5 кг. 2.4. Марка выплавляемого металла - нелегированная сталь. 2.5. Исключается использование кислорода в период расплавления для интенсификации процесса. 2.6. Эксплуатацию электропечи следует осуществлять в соответствии с инструкциями предприятия-изготовителя, соблюдая правила безопасности эксплуатации дуговых печей. 2.7. В период перед измерениями печь должна проработать не менее 24 ч; время испытаний при определении норматива расхода энергии - 72 ч. Продолжительность периода времени между концом разливки и началом работы печи под током в период расплавления должна составлять не более 15 мин. 2.8. В период расплавления допускается 20%-ная перегрузка трансформатора по сравнению с номинальным значением. 2.9. Допускается отклонение сетевого напряжения от номинального не более 5%; расход энергии на расплав металлошихты следует измерять непосредственно за главным выключателем. 2.10. Временем расплавления следует считать период с начала работы печи под током до достижения температуры расплава 1510 °С при условии, что в ванне нет нерасплавленных кусков шихты, при этом не учитывается вспомогательное время; вспомогательное время - время при отключенном трансформаторе для второй загрузки по техническим причинам. 3. В норматив расхода энергии не включают расход электроэнергии на: загрузку печи; разливку металла; водоснабжение; вентиляцию. Текст документа сверен по: официальное издание М.: Стандартинформ, 2006